Pomba KX 405

Plastikowa plomba o szerokim zastosowaniu, wykonana z kopolimeru polipropylenu. Głównie przeznaczona do plombowania worków oraz big-bagów. W komorze plombującej umieszczona jest wkładka metalowa umożliwiająca przesuwanie linki plomby tylko w jedną stronę. Seryjnie numerowana metodą termonadruku. Możliwość umieszczenia na plombie dodatkowego pola przeznaczonego do ręcznego opisywania, nadruku logo użytkownika lub kodu kreskowego.
Do plombowania nie wymaga stosowania żadnych narzędzi, do usunięcia plomby wymagane narzędzie tnące. Stosowanie w zakresie temperatur -20 oC do +800C

Długość całkowita: 405 mm
Długość operacyjna: 282 mm
Pole do nadruku: 50x20 mm
Szerokość płytki opisowej: 22 mm
Przekrój paska: 2,2 mm x 5,2 mm
Siła zrywająca: 400 N
Dostępne kolory: czerwony, niebieski, zielony i żółty,
na zamówienie możliwość dostarczenia plomby w
innym kolorze

Zastosowania:
- plombowanie drzwi
- plombowanie worków
- plombowanie big-bagów
- plombowanie koszy, pudeł i skrzyń

Opakowanie: pakiety po 100 szt. i kartony zbiorcze zawierające 1000 szt. plomb
Waga brutto 1 kartonu: ok. 5 kg.